## Slide 1
DATA ENGINEERING TALK
脳波で『集中の合間』を見つけて、
ルンバに水を運ばせる。
16ch / 250Hz の脳波ストリームを、
3ノードのオンプレ IoT パイプラインで運ぶ話
Keita Nakata
Data Engineer / Churadata
PiEEG-16
LSL
MQTT
TimescaleDB
Roomba

## Slide 2
01
なぜ作ったか
集中を邪魔せず、『合間』に水を届けたい
PROBLEM
集中しすぎて水分補給を忘れる
・長時間の作業で身体への負担
・自分から立ち上がるのは難しい
・かといって通知だと無視してしまう
SOLUTION
緩んだら水を運ばせる
・後頭部の α 波 ＝「リラックス/閉眼」の指標
・集中の合間 (α 優位) を自動検知
・水を載せたルンバが画像認識で運ぶ
今日の本題は「水を運ぶ」より手前 — そのデータをどう運んだか

## Slide 3
02
デモ
ここで動画を再生
DEMO VIDEO
脳波 → α 検知 → ルンバ起動 → 水を持って到着
UI 上で α パワーが立ち上がり、状態が idle → active に遷移、Roomba が動き出す流れを見せる

## Slide 4
03
システム全体像
3ノード構成 — Pi-A (取得) / PC (解析・DB・UI) / Pi-B (Roomba)
Pi-A
ACQUISITION
PiEEG-16 ADS1299
16ch × 250Hz SPI読込
LSL Outlet 発行
MQTT health publish
PC
ANALYSIS & UI
ingest / feature / decision / api
Welch で α 帯抽出
TimescaleDB 永続化
React (uPlot) WebUI
Pi-B
ROOMBA BRIDGE
既存 FastAPI (Arduino←→Pi)
MQTT state publisher
HTTP コマンド受信
カメラで人を認識して接近
LSL
MQTT
HTTP
MQTT
波形 → LSL
(高頻度・time-sync が重要)
状態+制御 → MQTT
(retain / QoS / WS bridge)
既存 Roomba → HTTP
(既存 FastAPI 資産活用)

## Slide 5
04
そもそも、どのくらいのデータ?
ボトルネックは「量」ではなく「絶やさず流す」こと
250
Hz
サンプリング
16
ch
チャンネル数
4 K
samples/s
1秒あたりサンプル数
16 KB
/s
生データの転送量
16 KB/s は LAN 1 Gbps からすると 0.0001 % — 帯域は支配要因にならない。
問題は 「途切れずに、時刻ズレなく、後解析できる形で運ぶ」 こと。
E2E レイテンシ予算: 中央値 < 500ms / p95 < 1s (SPI 読込 → Welch → MQTT → Roomba ack)

## Slide 6
05
なぜクラウドではなく、オンプレか
1人の被験者・LAN内 PoC ではコストとレイテンシが見合わない
CLOUD (採用せず)
ランニングコストが利用者数に比例
WAN 越えで p95 レイテンシ ≥ 数百 ms
脳波という個人情報の取扱いが面倒
1 ユーザのデモにマネージドは過剰
ON-PREM (採用)
PC 1 台 + Raspberry Pi 2 台で完結
全部 LAN 内 — 低レイテンシ + brokerless 同然
ローカル Docker Compose で 1 コマンド起動
個人脳波データはホストから出さない
覆す条件: 被験者が複数 / 24×7 運用 / 拠点間集約 → MQTT bridge で IoT Core へ延伸

## Slide 7
06
ストリーミング層の選定
各レイヤを「得意領域」に分けたハイブリッド構成
LSL
波形 (250Hz × 16ch)
EEG / BCI 業界標準。ns 精度の time-sync、auto discovery、pylsl 数行で publish/subscribe、OpenBCI/MNE と相互運用。
MQTT
状態 (retain) + 制御 (event)
IoT 標準。retain / last-will / QoS / WebSocket bridge 全部入り。Mosquitto は Pi でも軽い。
HTTP
Roomba コマンド (既存 FastAPI)
既存 Roomba API を活かす。リクエスト数/秒は小さく、新規プロトコルに置換する必然性なし。
「波形は LSL、状態と制御は MQTT、既存資産は HTTP」 — 最小構成

## Slide 8
07
なぜ Kafka でも ZeroMQ でもなかったか
3 ノード・1 被験者・LAN 内 に最適化
選択肢 | time-sync | 永続化 / retain | BCI互換 | 運用コスト | 本件に合うか
LSL のみ | ◎ | × | ◎ | ○ | 状態通知が辛い
MQTT のみ | △ (自前) | ◎ | × | ○ | 生 EEG には重い
ZeroMQ | △ | × (自前) | × | × discovery 自前 | PoC には割に合わない
Kafka | ○ | ◎ | × | × overkill | 3 ノードに過剰
LSL + MQTT (採用) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 各層を得意領域で
Kafka / Redis Streams は fan-out 数や永続化要件が桁違いに大きい時の道具。本件は fan-out < 10、保存は TimescaleDB に任せる。

## Slide 9
08
MQTT の肝: retain で state / event を分離
「今の状態」と「いま起きたこと」を別トピックに
STATE (retain = true)
購読開始時に直近値が即取れる → UI 再起動が速い
pieeg/health
Pi-A は生きてるか / SPI error 数
control/state
idle / active (decision の現状態)
control/threshold
α 閾値 (UI で書き換え、再起動後も保持)
roomba/state
Pi-B online / busy
EVENT (retain = false)
流れるイベント。後から拾うのは DB 側の仕事
eeg/chunk
生サンプルの chunk (ingest が DB へ COPY)
eeg/live
50Hz に間引いた UI 描画用ストリーム
eeg/alpha
Welch 出力 per ch (1秒窓 / hop 250ms)
roomba/cmd
decision_svc の直近送信コマンド
retain は「ステートストア」の代用 — Redis を1つ減らせる

## Slide 10
09
永続化: TimescaleDB + asyncpg COPY
高頻度 INSERT は破綻する — 一括 COPY に振る
Why TimescaleDB
PostgreSQL の SQL がそのまま使える
hypertable + 圧縮 + retention が宣言的
compress_segmentby='ch' で 5–10× 圧縮
生波形 / 特徴量 / イベントを単一 DB で JOIN
Grafana / pandas / DBeaver どれも標準
INSERT は使わない
# asyncpg, 4000 行 / 秒を一括 await conn.copy_records_to_table( 'eeg_raw', records=batch, columns=['ts','ch','val'])
INSERT × 4000/s = round-trip 過多で詰まる
COPY なら 1 トランザクションで秒単位 batch 投入
時系列の高頻度書き込みは『1リクエスト=1行』を捨てるところから

## Slide 11
10
状態判定: ヒステリシス + dwell
α パワーは揺れる — ナイーブな閾値では Roomba がガタつく
単純な「α > threshold」なら ノイズで何度も idle⇄active が切り替わる → enter / exit を分け、状態に最低 dwell time を要求
α power
time →
ENTER
EXIT
active (dwell 確認後)
dwell ≥ 数百 ms を経てから遷移 (チャタリング防止)
閾値は MQTT retain で UI から即時上書き、再起動後も保持

## Slide 12
11
持ち帰ってほしいこと
データエンジニア視点での 3 つ
01
プロトコルは「層ごとの得意領域」で割り当てる
波形=LSL / 状態+制御=MQTT / 既存資産=HTTP。一つに統一せず、それぞれの標準ツールに乗る方が運用コストは下がる。
02
MQTT の retain は『ステートストア』の代用になる
状態は retain・イベントは非 retain で分けると、UI 復帰が一瞬になり Redis 等を1つ減らせる。
03
時系列 DB は INSERT を捨てて COPY に寄せる
4000 行/秒程度でも 1 行 1 リクエストは破綻する。TimescaleDB + asyncpg copy_records_to_table が現実解。
Thank you · github.com/KeitaNakata/eeg_roomba