## Slide 1: 脳波で動くロボット:データの流れで読み解くシステム全体像
[登壇者名] / [所属] — [イベント名] [日付]

## Slide 2
eeg_roomba データパイプライン
物理層 → 取得 → 転送 → 解析 → 判定 → 制御 → 物理層 + Autopilot ループ
① 物理層 (頭皮)
• 電極 16ch (湿/乾) • ALPHA_CHANNELS=6,7 • α波 10–100 μV • 後頭部相当
② PiEEG-16 + Pi-A
• ADS129x ×2 (8ch×2) • 24bit ΔΣ ADC • 250 Hz, SPI • acquirer.py (systemd) • LSL push + MQTT health
③ ingest (PC)
• LSLSource / FileReplay • host network mode • TimescaleDB COPY eeg_raw(ts,ch,uv) • MQTT eeg/chunk 250Hz • MQTT eeg/live 50Hz
④ feature
• 1秒窓 / 250ms hop • HPF1Hz / LPF40Hz • 50/60Hz notch • Welch PSD • θ/α/β bandpower → eeg/alpha (retain)
⑤ decision
• α_avg = mean(ch6,7) • Schmitt ヒステリシス enter=10 / exit=6 dwell=500ms • idle ⇄ active → control/state retain
⑥ Pi-B + Arduino
• FastAPI :8000 • pyserial /dev/ttyACM0 • Arduino USB-CDC • 3.3V→5V TTL 変換 • ROI state machine
⑦ Roomba (物理)
• mini-DIN 7pin • 115200 bps TTL • Drive(vel, radius) opcode 137 • モーター駆動
5.5 Autopilot ループ (3秒周期 / 1判断あたり中央値 ~2s)
Pi-B USB カメラ
• /camera/stream • MJPEG (multipart) • SOI→EOI スキャン • 最大 2MB/frame
api (PC, asyncio)
• 3 秒ごとに 1 frame • asyncio.Lock 二重起動防止 • mode = goal / free goal = "my feet" • finally で必ず stop
Gemini Robotics-ER 1.6
• image + prompt + tools • temperature=0.3 • thinking=LOW • google_search tool → JSON {command, reason}
Parse → Dispatch
• fence剥がし→{...}→fallback • 5択: fwd/left/right/back/stop • HTTP → Pi-B /command/{cmd} • MQTT roomba/cmd publish • roomba_events に永続化
↑ 外向き HTTPS (Google API)
基盤レイヤ (PC: docker compose / 7 コンテナ) ・ ネットワーク
TimescaleDB
• eeg_raw (250Hz×16ch) • eeg_features (~4Hz) • events (JSONB) • roomba_events (ts,cmd,ok,src,reason, mode,goal,model,err) • hypertable + 圧縮 (5–10×)
Mosquitto (MQTT)
• eeg/chunk 250Hz • eeg/live 50Hz • eeg/alpha (retain) • control/state (retain) • control/threshold (retain) • roomba/cmd, roomba/state • pieeg/health, last-will
api + frontend
• FastAPI :8080 • WS /ws (全トピック fan-out) • /history/alpha, /threshold • /autopilot/{start,stop,status} • React+Vite+uPlot :5173 • 波形 / αバー / 状態 / 操作
Tailscale Tailnet (管理面)
• 4 ノード: 開発PC / PC / Pi-A / Pi-B • WireGuard mesh, 100.x.y.z • 用途: ssh / rsync / WebUI 閲覧 • データ面は 素のLAN を通る (LSL UDP multicast / MQTT / HTTP) • Gemini API のみ 外向き HTTPS
E2E レイテンシ予算 (EEGパス): 中央値 < 500ms / p95 < 1s — SPI→LSL 5ms ・ ingest 20ms ・ Welch 50ms ・ MQTT 20ms ・ HTTP 100ms ・ Arduino+ROI 数ms ・ モーター応答 ~100ms
Autopilot パス: 1 判断あたり 中央値 ~2s (JPEG取得 200ms + Gemini API ~1.5s + dispatch 200ms) — goal="my feet" で足元自律接近 → 自発 stop
EEG 取得
転送 / DB
信号解析
判定 / 閉ループ
ロボット制御
Autopilot
Gemini API
境界 (LAN / 電圧 / VPN)
LAN 境界
LSL/MQTT (素のLAN)
判定 → 制御
HTTP POST
電圧境界
3.3V ⇄ 5V TTL
⟲ 閉ループ: Roomba 走行 → 開眼 → α 減衰 (Berger効果)
↑↓ 全コンテナは Mosquitto (MQTT) と TimescaleDB を共有バスとして利用

## Slide 3: 本日の流れ — データの旅を6ブロックで
① 生成
センサ/デバイス
② 転送
MQTT
③ 加工
LSL / 前処理
④ 蓄積
保存設計 (山場)
⑤ 判断
autopilot
⑥ 配信
ロボット制御
ハードウェア順ではなく、データエンジニアに馴染みのある「データの流れ」軸で整理します
※ ④ 蓄積を独立した山場として扱います

## Slide 4: ① 何を作ったか
脳波(EEG)でロボット掃除機を動かすシステム
頭に付けたセンサで脳波を取り、Roomba を動かす
センサ → 推論 → 制御コマンドが1秒以内で1周する
複数台のマシンを跨いだ「リアルタイム・データパイプライン」
本日は「ロボットを動かす話」ではなく、その裏側の データ基盤の設計 の話をします。

## Slide 5: ①全体像 — 普段見ているシステム図(カオス版)
脳波計測 PC (Win)
推論 PC (Linux)
ロボット側 (Roomba + Arduino + Pi-B)
🧠
EEG ヘッドセット
8ch / 250Hz
ベンダー SDK
(C++, USB)
取得デーモン
Python
LSL outlet
EEG stream
MQTT pub
device/status
.xdf 録画
ローカル保管
※ 取得デーモンは 8ch を 4ms ごとに pull → LSL は同一マシン内、MQTT は他マシンへ
LSL inlet
pylsl
MQTT sub
device/status
前処理
BPF / 窓化
特徴量抽出
PSD / CSP
推論モデル
PyTorch
autopilot
ポリシー
閾値判定
MQTT pub: robot/cmd
{dir, speed, ts}
TimescaleDB
セッション
S3 / xdf
学習用
Prom / Loki
監視
※ 同一マシン内は LSL でゼロコピー的に共有 → 3経路に枝分かれして蓄積
MQTT broker
mosquitto / TLS
Tailscale VPN
TLS 1.3 / cert
Arduino
MQTT sub + UART
電圧変換
3.3V ↔ 5V
Roomba OI
Drive cmd / sensor
MQTT pub: telemetry
bumper / battery
health OK?
緊急停止
retain / will
電源系
Roomba 14.4V
Web UI (mon)
WS / React
オペレータ
監視 + 介入
※ 電圧変換と緊急停止が地味だが本気でハマる箇所
▼ MQTT topic: eeg/+, robot/cmd, robot/telem
▼ LSL stream: 'EEG_8ch_250'
MQTT
LSL
コマンド
記録/アップロード
ロジック
監視/UI
参照(破線)
「実線=メイン経路 / 破線=参照・補助経路」 — 普段の説明資料はこの粒度。今日はこれを6ステージに整理して読み解きます。

## Slide 6: ① システム俯瞰 — データの流れ
① 生成
EEGヘッドセット
(Pi-A)
② 転送
MQTT broker
(集約PC)
③ 加工
LSL stream
(集約PC)
④ 蓄積
TimescaleDB
+ オブジェクト
⑤ 判断
推論モデル
→ 制御コマンド
⑥ 配信
Pi-B → Roomba
(USB serial)
データの流れ →
Pi-A
(センサ側)
集約PC
(MQTT + LSL + 推論 + DB)
Pi-B
(ロボット側)
実行マシン
このスライドが本日のホーム画面です。次から各ブロックをズームしていきます。
※ ハードウェア軸ではなく、データが「どこを通り、どこで形を変えるか」を軸にしています。

## Slide 7: ① 生成 ｜ センサとデバイス
EEG ヘッドセット (PiEEG) — Raspberry Pi に直結したセンサ
頭皮に貼る電極 → アナログ電圧 → ADC → デジタル値の時系列
サンプルあたり 8チャンネル × float32 (= 32 byte) を 250 Hz で吐き続ける
生成側マシン: Pi-A
センサと「同じハードに乗っている」のがポイント — ここから先は普通のIPネットワーク
Pi-A の役割は「センサの薄いラッパー」 — 推論も保存もしない

## Slide 8: ① 生成 ｜ データの形と量
1サンプル
64 byte
16ch × 24bit ΔΣ ADC
(内部表現 4B/ch)
1秒
16 KB
250サンプル × 64B
(ペイロードは約 12 KB)
1分
≈ 960 KB
= 1セッション分
(うちαは ch 6,7 のみ)
データエンジニア視点での示唆
帯域は小さい — しかし「止まらない」「順番が崩れない」ことが要件
250 Hz = 4ms ごとに1サンプル → 数100msの遅延でも体感に響く

## Slide 9: ② 転送 ｜ MQTT とは — 30秒で
一言で: 軽量な pub/sub のメッセージブローカー
Topic: 文字列のパス ( 例: eeg/raw , roomba/cmd )
Publisher が topic に投げる、Subscriber が受け取る (Kafka と似た発想)
ペイロードは中身を問わない (バイナリ可)
今回の鍵となる2つの機能
retain : 「最後の値」をブローカーが覚えていて、後から繋いだ subscriber にも即配る
last-will : クライアントが落ちたとき「遺言」を自動配信 → 状態管理が楽になる

## Slide 10: ② 転送 ｜ このシステムでの使い方
Pi-A
EEG 取得 (LSL outlet)
集約PC
LSL inlet → 推論
+ Mosquitto (MQTT broker)
Pi-B
制御 (MQTT subscriber)
LSL (UDP multicast + TCP)
EEG_16ch_250
MQTT (TCP)
roomba/cmd
MQTT を選んだ理由 (制御コマンド側)
PC 内コンテナ群 (推論/監視) + Pi-B が「お互いの IP を直接知らなくていい」 — broker さえ見えれば動く
制御コマンドは retain=true → Pi-B 再起動でも「最新コマンド」を即取得
推論コンテナが落ちたら last-will でロボットを自動停止 → ハートビート実装が要らない
※ センサ→PC 側 (高頻度の生波形) は MQTT ではなく LSL を使用。理由は次スライド (③加工) で。

## Slide 11: 余談: MQTT と Kafka はどう違う?
「pub/sub なら Kafka でいいのでは?」とよく聞かれるので。
MQTT — 「軽量な現在値の交換」が得意
ペイロード小・低遅延・トピックは木構造の文字列 (roomba/cmd)
retain で「最新値」、last-will で「死活」 → IoT/制御向けの便利機能
broker は基本揮発 — 過去ログは取れない
Kafka — 「全イベントを永続ログとして残す」が得意
topic は 追記型のログ — 過去に巻き戻して再生できる
パーティション + コンシューマグループで水平スケール、再起動でも offset 管理で安全
その代わり broker は重い (Zookeeper や KRaft 込み)、最小遅延では MQTT に負ける
今回の選択: 「最新値が分かれば十分・低遅延・組み込みも繋ぐ」要件なので MQTT。ログ再生が要件になれば Kafka 併用も検討余地あり。

## Slide 12: ③ 加工 ｜ LSL とは — 30秒で
一言で: 時系列ストリーム + 時刻同期 がワンセットの中継規格
Lab Streaming Layer (脳波/生体信号系で定番)
「stream」という単位で chunk + timestamp を流す
サンプリングレート / チャンネル数 / dtype が スキーマとして固定 される
時刻合わせを LSL 側がやってくれる — NTP 風の補正を自前で書かなくていい
transport は UDP マルチキャスト (検出) + TCP (転送)
※ LSL は一般にはマシン内プロセス間で使われますが、本プロジェクトでは Pi-A → PC を LAN で跨いで使っています。

## Slide 13: ③ 加工 ｜ パイプラインの中身
LSL inlet
Pi-A の outlet を LAN マルチキャストで受信
前処理
バンドパス → α帯抽出 (ch 6,7) → 窓化
特徴量・推論
PSD / 閾値判定 → イベント生成
MQTT publish
PC 内 Mosquitto → Pi-B (roomba/cmd)
役割分担の実態
LSL: Pi-A → PC を LAN マルチキャストで跨ぐ (時刻同期込み)
MQTT: PC 内コンテナ間 + PC → Pi-B (制御コマンド)
※ 注意: LSL は一般的にはマシン内向けだが、本プロジェクトでは LAN マルチキャストで跨いで使用
そのおかげで時刻同期は LSL に任せられる
制御は broker 経由なので Pi-B が再起動しても retain で即復帰

## Slide 14: ④ 蓄積 ｜ 2つの相反する要件をどう両立するか
リアルタイム経路
「今この瞬間の判断」のため
最新値が < 50ms で読める
推論モデルが直前 N サンプルを毎ループ参照
落としていい (古いデータは捨てる)
蓄積経路
「あとから学習・分析」のため
全サンプルを 1つも欠けず長期保存
セッション単位で取り出せる
再学習・オフライン分析に耐える
vs
→ 答え: 「ストリーム」と「ストア」を分け、両方に枝分かれさせる

## Slide 15: ④ 蓄積 ｜ 枝分かれの設計図
LSL stream (前処理済み)
Hot — Ring Buffer
[ 現在実装済 ]
in-memory (numpy / deque)
用途
⑤ 推論モデル用
仕組み
直近 N 秒だけ保持 / 自動廃棄
Warm — TimescaleDB
[ 現在実装済 ]
Postgres + 時系列拡張
用途
セッション分析・可視化
仕組み
ハイパーテーブル / 圧縮ポリシ
Cold — Parquet
[ 将来案・未実装 ]
ローカルディスク + S3
用途
オフライン学習・監査
仕組み (案)
セッション単位ファイル + メタ JSON

## Slide 16: ④ 蓄積 ｜ 運用で効いてくる3つの設計判断
Q1. 落としていいデータ vs 落としてはダメなデータ をどう分ける?
→ 経路ごとに QoS / transport を変える [ 現状の方針 ]
推論経路 (LSL) は best-effort で古いサンプル落とすOK / 制御経路 (MQTT) は retain で「最後の指令」を絶対残す。
Q2. プロセス再起動でデータが消えないか?
→ broker と DB の間に永続キューを挟む [ 一般論・本プロジェクトは検証中 ]
broker は揮発、DB は重い → 間にローカルキュー (ファイル or 軽量 broker の永続化) を挟むことで再起動耐性を確保。
Q3. あとから「セッション」をどう切り出すか?
→ メタイベントを別 topic で送る [ 現状の方針 ]
session_start / session_end を別チャネルにすることで、生信号を汚さずに後段で切り出せる。

## Slide 17: ⑤ 判断 ｜ autopilot — 「特徴量 → コマンド」を5択に圧縮
パイプラインの中心: Gemini Robotics-ER 1.6 (LLM)
入力に EEG 特徴量 + 画像 + コンテキスト をまとめて投げ、コマンドを LLM に決めさせる
LLM 出力を 5択にスナップ(下記参照)してから MQTT に乗せる
入出力
入力: Ring Buffer から直近 N 秒の特徴量 + 周辺情報
出力: 前進 / 後退 / 左旋回 / 右旋回 / 停止 — 離散5値に圧縮
連続値ではなく離散にすることで、安全境界が明確になり LLM 出力の異常値もハンドリングしやすい
失敗時の振る舞い
LLM が遅延 / タイムアウトしたら → 「停止」コマンドを retain (安全側に倒す)
センサが切れたら → MQTT last-will が「停止」を自動配信

## Slide 18: ⑥ 配信 ｜ ロボット周りはあえて薄く触れます
「面白いがデータエンジニアの学びにはならない」 4 点を、結論だけ書きます。
Pi-B → Roomba: USB serial で Drive コマンドを送る (詳細仕様は割愛)
Arduino: 電圧境界 (Roomba 5V ⇔ Pi 3.3V) を Arduino に押し込んだ
Tailscale: 家のWi-Fi外でもマシン間を VPN 越しに繋ぐ (P2P メッシュ)
autopilot の trajectory 設計: 連続コマンドを5択に丸める閾値設計 (これは別資料で)
※ 質問があれば Q&A でどうぞ — 個別に話せます。

## Slide 19: 学び・ハマりどころ
うまくいったこと
LSL = センサ系の transport / MQTT = 制御系の transport、と「向き不向きで使い分け」 → 配線が一気にスッキリ
「リアルタイム経路」と「蓄積経路」を分けたことで、片方を止めずに片方を改修できる
MQTT の retain / last-will で「死活管理コード」をほぼ書かずに済んだ
ハマりどころ
Docker host network 必須: LSL は UDP マルチキャストで stream 検出 → Docker bridge ネットワークでは通らない。inlet コンテナは --network host 必須
時刻同期: マシン跨ぎだと LSL のタイムスタンプが「LSL クロック」基準 → DB 保存時にどの時刻軸を採用するか要設計
QoS 設計: 「とりあえず全部 QoS 2」だと帯域が腐る — 経路別に設計し直し
retain の罠: 検証時の古い値が再起動後にロボットを動かして冷や汗

## Slide 20: まとめ
センサ → 転送 → 加工 → 蓄積 (枝分かれ) → 判断 → 配信
「ハードウェアの話」ではなく「データの流れの話」として整理すると、再利用できる設計が見える

## Slide 21: Q & A
聞かれたら話せる「裏トピック」
Tailscale の管理プレーン/データプレーン分離 ・ Arduino 経由電圧変換の4選択肢 ・ Drive コマンド仕様 ・ autopilot 失敗モード ・ 1サンプルのタイムライン

## Slide 22: Appendix
本編で雑に流した周辺技術を、雑学トーンで深掘り
A. MQTT 深掘り / B. LSL 深掘り / C. EEG 計測基礎 / D. 用語集 + 周辺技術

## Slide 23: A. MQTT 深掘り — 「電気代の少ない郵便屋さん」
由来トリビア
1999年 IBM が 砂漠の油田パイプライン監視 用に開発 — 衛星回線が細くて高いので「とにかく軽い」が設計目標
最小ヘッダ 2 byte。HTTP のヘッダで数百byte かかるのとは別世界
QoS 0 / 1 / 2 の使い分け
QoS 0 (at-most-once): fire&forget。最新値が来れば古いのは捨てていい用 (テレメトリ)
QoS 1 (at-least-once): ACK あり、重複 OK。コマンド送信などのデフォルト
QoS 2 (exactly-once): 4-way ハンドシェイク、重い。本当に必要な時だけ (課金イベント等)
retain と last-will の正体
retain: broker が「各 topic の最後の値」だけメモリ保持。後から繋いだ client が即取得 → 事実上の Key-Value Store
last-will: 接続時に「自分が死んだらこれを publish して」と broker に預ける遺言メッセージ

## Slide 24: B. LSL 深掘り — 「研究室発・時刻同期マニアの規格」
出自
UCSD の Swartz Center 発。EEG / EMG / 視線・モーションキャプチャを「同じタイムライン」で記録するために生まれた
記録形式の XDF は事実上の業界デファクト — 脳波・視線・動画を1つのファイルに突っ込める
仕組み: outlet と inlet と XML
outlet がストリームを publish、inlet が subscribe。MQTT に似てるが broker は無く P2P
stream の自己記述には XML を使う — ch 名・単位・dtype まで型情報として埋め込み
UDP マルチキャストで stream を発見 → 実データは TCP — Docker bridge では発見できない罠
時刻同期の仕組み (ここがキモ)
各マシンの local_clock() 同士の差を NTP 風に推定 → サンプルにオフセット補正を当てる
送信側のクロックジッタを吸収するため、受信側は 「サンプリングレートを信じて再構成」 もできる (dejitter)

## Slide 25: C. EEG 計測の基礎 — 「頭皮で μV を釣り上げる」
そもそも何を測っているか
大脳皮質の 錐体細胞の同期した電位変動 が頭蓋骨を貫通して頭皮に漏れたもの。振幅は 数〜100μV — 乾電池の100万分の1
「電圧」というより「2つの電極の差」を測る。リファレンス電極の置き方で見え方が変わる
周波数帯と「気持ち」の対応 (ざっくり)
δ (1–4Hz): 深い睡眠 / θ (4–8Hz): うとうと・記憶 / α (8–13Hz): 目を閉じてリラックス
β (13–30Hz): 集中・思考 / γ (30Hz–): 認知統合 (とされる、議論あり)
本プロジェクトで使うのは α波 (ch 6, 7) — 目を閉じて出る/開けて消える、で判定しやすい
計測のリアル: ノイズとの戦い
瞬き = 数百μV → 信号より一桁デカい。EOG として別 ch で測るのが定石
商用電源 50/60Hz は必ず乗る → notch filter ですぱっと抜く
「24bit ΔΣ ADC」が定番なのは、レンジが広い (μV〜mV) ノイズ込み信号を低ノイズで拾うため

## Slide 26: D. 用語集 + 周辺技術カタログ
本編で雑に流した用語
ΔΣ ADC: オーバーサンプリング + ノイズシェーピングで高分解能を稼ぐ AD 変換器。μV を素直に拾える
Tailscale: WireGuard ベースの「会社用 VPN みたいなものを30秒で立てる」サービス。管理プレーン (鍵交換) と データプレーン (P2P 暗号化トンネル) が分離 — クラウド経由は鍵だけ
Mosquitto: 軽量 MQTT broker の定番実装。バイナリ1個で動く
TimescaleDB: PostgreSQL の拡張。時系列に強くする「ハイパーテーブル」と圧縮機能を追加
Parquet: 列指向のバイナリファイル形式。圧縮率が高く、後段の分析 (Spark / Polars / DuckDB) との相性◎
Gemini Robotics-ER 1.6: Google の「身体性ロボット向け推論モデル」シリーズの一つ。マルチモーダル入力 (画像+テキスト+構造化) で行動を出す
Roomba Open Interface: iRobot が公開しているシリアル制御プロトコル。Drive コマンドで速度・旋回半径を直接指定できる
近い領域の「もうひとつの選択肢」
ROS 2 / DDS: ロボット界の標準。pub/sub + サービス + 型付き IDL。今回はモデル探索が優先で見送り、配信の輸送だけ MQTT+LSL で構成
OSC / Open Sound Control: メディアアート界の LSL 的存在。ライブ演出と相性が良い
NATS / Redis Streams: 「Kafkaほど重くないログ的 pub/sub」候補。永続キューを足したくなったらここ