## Slide 1
eeg_roomba project
脳波で動くロボット
データの流れで読み解くシステム全体像
PiEEG-16 → α power → Roomba | 3-node real-time pipeline
[登壇者名] / [所属] — [イベント名] [日付]

## Slide 2
eeg_roomba データパイプライン
物理層 → 取得 → 転送 → 解析 → 判定 → 制御 → 物理層 + Autopilot ループ
全体図
① 物理層 頭皮
電極 16ch (湿/乾)
ALPHA_CHANNELS=6,7
α波 10–100 μV
後頭部相当
② PiEEG Pi-A
ADS129x ×2 (8ch×2)
24bit ΔΣ ADC
250 Hz · SPI
acquirer.py (systemd)
LSL push + MQTT health
③ ingest PC
LSLSource / FileReplay
network_mode: host
TimescaleDB COPY
eeg_raw(ts,ch,uv)
eeg/chunk 250Hz
eeg/live 50Hz
④ feature PC
1秒窓 / 250ms hop
HPF 1Hz / LPF 40Hz
50/60Hz notch
Welch PSD
θ/α/β bandpower
→ eeg/alpha (retain)
⑤ decision PC
α_avg = mean(ch6,7)
Schmitt ヒステリシス
enter=10 / exit=6
dwell=500ms
idle ⇄ active
→ control/state retain
⑥ Pi-B Arduino bridge
FastAPI :8000
pyserial /dev/ttyACM0
Arduino USB-CDC
3.3V→5V TTL 変換
ROI state machine
⑦ Roomba 物理
mini-DIN 7pin
115200 bps TTL
Drive(vel, radius)
opcode 137
モーター駆動
基盤レイヤ (PC: docker compose / 7 コンテナ) TimescaleDB · Mosquitto (MQTT) · api+frontend · ingest · feature · decision · pieeg-replay · Tailscale tailnet (管理面)
E2E レイテンシ予算 (EEGパス): 中央値 < 500ms / p95 < 1s SPI→LSL 5ms · ingest 20ms · Welch 50ms · MQTT 20ms · HTTP 100ms · Arduino+ROI 数ms · モーター応答 ~100ms
Autopilot パス: 1 判断あたり 中央値 ~2s (JPEG取得 200ms + Gemini API ~1.5s + dispatch 200ms)

## Slide 3
本日の流れ
ハードウェア軸ではなく『データの流れ』軸で 6 ブロックに整理
Agenda
①
生成
センサ/デバイス
②
転送
MQTT
③
加工
LSL / 前処理
④
蓄積
保存設計 (山場)
⑤
判断
autopilot
⑥
配信
ロボット制御
なぜ『データの流れ』軸か? データエンジニアに馴染みのある『どこを通り、どこで形を変えるか』で整理 → 再利用できる設計が見える。
※ ④ 蓄積を独立した山場として扱います (リアルタイム経路 × 蓄積経路の二重化が本資料の核心)。
eeg_roomba · データの流れで読み解くシステム全体像
p.3 / Agenda

## Slide 4
① 何を作ったか
脳波(EEG)でロボット掃除機を動かすシステム
Intro
16ch
EEG channels
250Hz
sampling rate
< 500 ms
median end-to-end
3 nodes
Pi-A · PC · Pi-B
システムを一言で 頭に付けたセンサで脳波を取り、Roomba を動かす — センサ → 推論 → 制御コマンドが 1秒以内 で 1周 する、複数台のマシンを跨いだ リアルタイム・データパイプライン。 本日のテーマ 「ロボットを動かす話」ではなく、その裏側の データ基盤の設計 の話をします — どこを通って、どこで形を変え、どこで分岐して、どこで止まるか。
eeg_roomba · データの流れで読み解くシステム全体像
p.4 / Intro

## Slide 5
① 普段見ているシステム図 (カオス版)
ハードウェア軸の素朴な俯瞰 — これを次スライドで 6 ステージに整理し直します
Before
脳波計測 PC (Pi-A)
🧠 EEG ヘッドセット (PiEEG-16)
ADS129x ×2 · 24bit ΔΣ · SPI
acquirer.py (uv + systemd)
LSL outlet EEG_16ch_250
MQTT pub pieeg/health (retain)
MQTT last-will: 切断検知
推論 PC (Linux + docker)
LSL inlet (host network)
前処理: BPF / notch / 窓化
Welch PSD · α/β bandpower
decision: Schmitt ヒステリシス
Mosquitto (MQTT broker)
TimescaleDB (hypertable)
api FastAPI + React/Vite frontend
autopilot: Gemini Robotics-ER 1.6
ロボット側 (Pi-B + Arduino + Roomba)
Pi-B FastAPI :8000
MQTT sub roomba/cmd
Arduino USB-CDC 経由
3.3V ↔ 5V TTL 変換
Roomba OI Drive (opcode 137)
USB camera /camera/stream
MQTT pub roomba/state (retain)
LSL (UDP multicast + TCP)
MQTT (TCP / retain / will)
HTTP / serial
DB · Object store
eeg_roomba · データの流れで読み解くシステム全体像
p.5 / 現状図

## Slide 6
① 全体像 — データの流れ
本日のホーム画面: 次から各ブロックをズームしていきます
After
① 生成
EEGヘッドセット
② 転送
MQTT broker
③ 加工
LSL stream + 前処理
④ 蓄積
TimescaleDB + Parquet
⑤ 判断
推論 → 制御コマンド
⑥ 配信
USB serial → Roomba
実行マシン
Pi-A
集約 PC (docker compose · 7 containers)
Pi-B
使い分け — どの区間に何を通すか
LSL
Pi-A → PC 生 EEG · ns time-sync
MQTT
PC ⇄ Pi-B 状態 / 制御 · retain & will
HTTP
Pi-B → 周辺 REST (既存資産)
eeg_roomba · データの流れで読み解くシステム全体像
p.6 / Home

## Slide 7
① 生成 | センサとデバイス
EEG ヘッドセット (PiEEG-16) — Raspberry Pi に直結したセンサ
Stage 1
信号鎖 (シグナルチェーン)
頭皮 (湿/乾 電極) Ag/AgCl · 16ch · 後頭部
アナログ前置増幅 (PGA) ADS129x 内蔵 · ゲイン 1–24
24 bit ΔΣ ADC ADS129x ×2 · 250 SPS
SPI Raspberry Pi 5 ・ DMA
acquirer.py (uv + systemd) LSL outlet + MQTT health
生成側マシン: Pi-A
センサと『同じハードに乗っている』 → ここから先は普通の IP ネットワーク
Pi-A の役割は『センサの薄いラッパー』 → 推論も保存もしない・電源断耐性のみ責任
送信は 2 系統 ① LSL outlet (波形) ② MQTT health (死活)
uv (Python)・systemd・gh CLI で構成 → SETUP.md の bring-up-pi スキルで一発
eeg_roomba · データの流れで読み解くシステム全体像
p.7 / Stage 1: 生成

## Slide 8
① 生成 | データの形と量
帯域は小さい — しかし止まらない・順番が崩れないことが要件
Stage 1
64 B
1 sample
16ch × 24-bit ΔΣ
(内部表現 4B/ch)
16 KB
1 秒
250 sample × 64 B
(ペイロード ≈ 12 KB)
≈ 960 KB
1 分 = 1 session
うちαは ch 6, 7 のみ
≈ 2.7 GB
1 日 (連続)
= 16ch × 250Hz × 86400s × 4B
データエンジニア視点での示唆
帯域 (Bandwidth) 16 KB/s 程度 — IoT としてはむしろ小さい部類。家庭用 LAN で素通り。 順序 (Order) 250 Hz = 4 ms ごとに 1 サンプル → 入れ替わると周波数解析が壊れる。シーケンス番号必須。 連続性 (Continuity) 数 100 ms の遅延でも体感に響く → best-effort 経路と persist 経路を分けて『止まらない』ことを最優先。 時刻 (Time) サンプル時刻は単調増加 — ホスト時計ではなく LSL クロック基準。DB 保存時にどちらを採用するかが設計判断。
eeg_roomba · データの流れで読み解くシステム全体像
p.8 / Stage 1: 生成

## Slide 9
② 転送 | MQTT とは — 30 秒で
軽量な pub/sub のメッセージブローカー
Stage 2
pub / sub の基本
Publisher
Pi-A
Broker
Mosquitto
Sub
Sub
topic: eeg/alpha
Topic : 文字列パス 例 eeg/raw, roomba/cmd
Publisher が topic に投げ、
Subscriber が受け取る
ペイロード は中身を問わない (バイナリ可)
今回の鍵となる 2 つの機能
retain (フラグ)
『最後の値』を broker が覚えていて、後から繋いだ subscriber にも 即配る。
→ 状態 topic に最適:
control/state, pieeg/health
last-will (LWT)
クライアントが落ちたとき『遺言』を broker が自動配信。
→ ハートビート実装が要らない:
decision が死んだら『停止』が roomba/cmd に勝手に流れる
eeg_roomba · データの流れで読み解くシステム全体像
p.9 / Stage 2: 転送

## Slide 10
② 転送 | このシステムでの使い方
topic 設計 — state は retain、event は流すだけ
Stage 2
Topic | 用途 | QoS | Retain | publisher | subscriber
pieeg/health | Pi-A の死活/CPU/温度 | 1 | Yes | pi-a/acquirer | ingest, frontend
eeg/chunk | 生波形 250 Hz | 0 | No | pi-a/acquirer | (録画系のみ)
eeg/live | 間引き 50 Hz (UI 用) | 0 | No | ingest | frontend
eeg/alpha | α power 1 秒平均 | 1 | Yes | feature | decision, frontend
control/state | idle ⇄ active | 1 | Yes | decision | Pi-B, frontend
control/threshold | Schmitt の上下しきい | 1 | Yes | frontend | decision
roomba/cmd | fwd/back/left/right/stop | 1 | No | decision / api | pi-b/roomba-state
roomba/state | Pi-B 側の応答 / battery | 1 | Yes | pi-b/roomba-state | frontend, autopilot
なぜ MQTT を制御側に? PC 内コンテナ群と Pi-B が 『お互いの IP を直接知らなくていい』 (broker さえ見えれば動く) · retain で再起動後も最新値即取得 · last-will で死んだら自動停止。
eeg_roomba · データの流れで読み解くシステム全体像
p.10 / Stage 2: 転送

## Slide 11
② 比較 | ストリーミング層 プロトコル候補 5 つ
DESIGN.md §1 — なぜ LSL + MQTT のハイブリッドなのか
Compare
 | LSL のみ | MQTT のみ | ZeroMQ | Kafka / Redis | LSL + MQTT
生EEG 搬送 | ◎ | △ chunk必要 | ◎ | ◎ | ◎
time-sync | ◎ ns精度 | ✕ 自前 | ✕ 自前 | ✕ 自前 | ◎ LSL組込
discovery | ◎ multicast | ◎ broker | △ 自前 | ◎ | ◎
永続化 / retain | ✕ | ◎ retain | ✕ | ◎ log | ◎ MQTT側
認証 / TLS | ✕ | ○ | ✕ 自前 | ◎ | ○ MQTT側
BCI ツール互換 | ◎ pylsl/MNE | ✕ | ✕ | ✕ | ◎
broker 要否 | 不要 | 必要 Mosquitto | 不要 | 必要 重め | 必要 軽量
運用負荷 | 低 | 低 | 中 | 高 | 低
判定 | UI/状態に不便 | time-sync 再発明 | 運用が割に合わず | 3 ノードで overkill | 採用
◎ 強い · ○ 可 · △ 制限あり · ✕ 非対応
eeg_roomba · データの流れで読み解くシステム全体像
p.11 / Compare

## Slide 12
② 比較 | プロトコル役割分担
波形は LSL、状態と制御は MQTT、既存資産は HTTP
Compare
LSL
何を運ぶ
生 EEG 波形 16ch × 250 Hz
具体例 (topic / endpoint)
pieeg_16ch (outlet → inlet)
retain
—
強み
ns time-sync 組込
BCI 事実標準
multicast 自動 discovery
弱み
LAN 内のみ・認証なし
永続化なし・WebUI に不向き
MQTT
何を運ぶ
状態 + 制御 + イベント + 特徴量
具体例 (topic / endpoint)
pieeg/health, control/state,
control/threshold, eeg/chunk,
eeg/alpha, roomba/cmd …
retain
state=yes / event=no
強み
retain / last-will / QoS
WebSocket bridge
Mosquitto は Pi でも軽量
弱み
250 Hz 生データは非効率 (chunk 化必要)
HTTP
何を運ぶ
Roomba 駆動コマンド
具体例 (topic / endpoint)
FastAPI /move /halt
retain
—
強み
既存 Roomba FastAPI を活用
REST 標準
弱み
streaming 非対応
リクエスト/秒 が増えると不利
eeg_roomba · データの流れで読み解くシステム全体像
p.12 / Compare

## Slide 13
② 比較 | 覆す条件
前提が変わったら、どのプロトコルに移行するか
Compare
トリガ | 移行先 | なぜ
WAN 越えが必要 | MQTT (TLS + 認証) / WebRTC DataChannel | LSL は LAN + multicast 前提のため WAN 越え不可
マルチプロデューサで信頼配信が必要 | Kafka 追加検討 | partition + offset で順序保証 / fan-out 拡大に強い
計測ノードが 10 台超 | PTP time-sync サービスへ移行 | LSL 内蔵 sync の精度限界を超える規模
クラウド延伸 | MQTT bridge → AWS IoT / Azure IoT Hub | MQTT bridge 1 本足すだけで延伸可能 (LSL は LAN 止まり)
学外公開 / 複数被験者の長期保管 | Mosquitto password + TLS / Postgres SCRAM / OIDC | 現状は LAN 内 anonymous 前提のため認証層が必要
eeg_roomba · データの流れで読み解くシステム全体像
p.13 / Compare

## Slide 14
② 余談 | MQTT と Kafka はどう違う?
『pub/sub なら Kafka でいいのでは?』にお答えします
Side note
MQTT
軽量な『現在値の交換』が得意
ペイロード小・低遅延・トピックは木構造の文字列 (roomba/cmd)
retain で『最新値』、last-will で『死活』 → IoT / 制御向け便利機能
broker は基本揮発 — 過去ログは取れない
Kafka
『全イベントを永続ログとして残す』が得意
topic は追記型のログ — 過去に巻き戻して再生できる
partition + consumer group で水平スケール、offset で再起動安全
broker は重い (Zookeeper / KRaft 込み)、最小遅延では MQTT に負ける
今回の選択: 『最新値が分かれば十分・低遅延・組み込みも繋ぐ』要件なので MQTT。ログ再生が要件になれば Kafka 併用も検討余地あり。
eeg_roomba · データの流れで読み解くシステム全体像
p.14 / Side note

## Slide 15
③ 加工 | LSL とは — 30 秒で
時系列ストリーム + 時刻同期 がワンセットの中継規格 (Lab Streaming Layer)
Stage 3
ストリームの自己記述 (schema)
<stream> name="pieeg_16ch" type="EEG" nominal_srate=250 channel_count=16 channel_format="float32" source_id="pi-a-001" </stream>
outlet → inlet の P2P。broker 不要。 UDP multicast で発見 → TCP で本データ。
特徴
脳波 / 生体信号系で定番 (UCSD Swartz Center 発)
stream という単位で chunk + timestamp サンプリングレート / ch 数 / dtype が スキーマ固定
時刻合わせを LSL 側がやってくれる NTP 風の補正を自前で書かなくていい
Transport は UDP マルチキャスト + TCP Docker bridge ネットワークでは発見できない罠 (要 host network)
本プロジェクトは LAN 跨ぎで使用 一般にはマシン内 IPC だが、Pi-A → PC を LAN で通している
eeg_roomba · データの流れで読み解くシステム全体像
p.15 / Stage 3: 加工

## Slide 16
③ 加工 | パイプラインの中身
LSL inlet → 前処理 → 特徴量・推論 → MQTT publish
Stage 3
LSL inlet
Pi-A の outlet を LAN multicast で受信
host network で Docker 越えに到達
前処理
BPF (1–40 Hz)
notch 50/60 Hz
窓化 (1s / 250ms hop)
特徴量・推論
Welch PSD
θ / α / β bandpower
Schmitt 閾値判定
MQTT publish
eeg/alpha (retain)
control/state (retain)
roomba/cmd (event)
役割分担の実態
LSL : Pi-A → PC を LAN マルチキャストで跨ぐ (時刻同期込み) MQTT : PC 内コンテナ間 + PC → Pi-B (制御コマンド・状態) → 時刻同期は LSL に任せ、制御は broker 経由で Pi-B 再起動でも retain で即復帰。 ※ LSL は本来マシン内向け だが、本プロジェクトでは LAN マルチキャストで跨いで使用 (Docker は host network 必須)。
eeg_roomba · データの流れで読み解くシステム全体像
p.16 / Stage 3: 加工

## Slide 17
④ 蓄積 | 2 つの相反する要件をどう両立するか
本日の山場 — リアルタイム経路 × 蓄積経路の二重化
Stage 4
リアルタイム経路
『今この瞬間の判断』のため
最新値が < 50ms で読める
推論モデルが直前 N サンプルを毎ループ参照
落としていい (古いデータは捨てる)
再起動で消えても構わない (揮発 OK)
VS
蓄積経路
『あとから学習・分析』のため
全サンプルを 1 つも欠けず長期保存
セッション単位で取り出せる
再学習・オフライン分析に耐える
圧縮しやすい (列指向 / hypertable)
答え: 『ストリーム』と『ストア』を分け、両方に枝分かれさせる — 経路ごとに QoS / transport / 永続化 を変える。
eeg_roomba · データの流れで読み解くシステム全体像
p.17 / Stage 4: 蓄積

## Slide 18
④ 蓄積 | 枝分かれの設計図
Hot · Warm · Cold の三層構造 — LSL stream を分岐
Stage 4
LSL stream (前処理済み・特徴量含む)
Hot — Ring Buffer
現在実装済
実装
in-memory (numpy / deque)
用途
⑤ 推論モデル用
仕組み
直近 N 秒だけ保持 / 自動廃棄
読み出し遅延
< 50 ms
Warm — TimescaleDB
現在実装済
実装
Postgres + 時系列拡張 (hypertable + 圧縮 + retention)
用途
セッション分析 / 可視化
仕組み
COPY で 250 Hz × 16ch 書き込み · 圧縮 5–10x
読み出し遅延
~ 100 ms
Cold — Parquet
将来案・未実装
実装
ローカルディスク + S3
用途
オフライン学習 / 監査
仕組み
セッション単位ファイル + メタ JSON
読み出し遅延
分〜時間
eeg_roomba · データの流れで読み解くシステム全体像
p.18 / Stage 4: 蓄積

## Slide 19
④ 蓄積 | 時系列 DB 候補 4 つ
DESIGN.md §3 — 検討した代替案
Compare
ファイル
Parquet / HDF5
時刻命名で書き貯め。pandas/Polars 直結。retention とクエリは自前。
時系列専用
InfluxDB
line protocol + Flux/InfluxQL。IoT メトリクス向け。学習コスト + エコシステム断絶。
Postgres 拡張
TimescaleDB
標準 SQL + hypertable + 圧縮 + retention 宣言的。異種テーブルを JOIN。
✓ 採用
列指向 OLAP
ClickHouse
大規模集計とログに強い。圧縮率 10–20×。本件規模では overkill、運用重い。
eeg_roomba · データの流れで読み解くシステム全体像
p.19 / Compare

## Slide 20
④ 蓄積 | 時系列 DB 総合比較表
本プロジェクトの候補 + 周辺の主要時系列・分析 DB
Compare
 | TimescaleDB | InfluxDB | ClickHouse | Parquet+DuckDB | QuestDB
方式 | Postgres 拡張 | 専用エンジン | 列指向 OLAP | ファイル+組込 | 専用エンジン
クエリ言語 | 標準 SQL | Flux / InfluxQL | SQL 方言 | 標準 SQL | SQL 拡張
圧縮率 (16ch) | 5–10× | 5–10× | 10–20× | 10× | 5–10×
JOIN | ◎ | △ | ○ | ◎ | △
トランザクション | ◎ ACID | ✕ | ✕ | ✕ | ✕
継続集計 | continuous agg | tasks | materialized view | 自前 | SAMPLE BY
運用負荷 | 低 | 中 | 高 | 極低 | 中
得意分野 | 混合 OLTP+時系列 | IoT メトリクス | 大規模分析・log | アドホック分析 | 高頻度 tick
◎ 強い · ○ 可 · △ 制限あり · ✕ 非対応
eeg_roomba · データの流れで読み解くシステム全体像
p.20 / Compare

## Slide 21
④ 蓄積 | ワークロード別の向き不向き
ユースケース → 第一候補
Compare
EEG raw + 特徴量 + events を JOIN
→
TimescaleDB
異種テーブル + SQL + ACID
1 台で IoT メトリクスを書き溜め
→
InfluxDB / Timescale
どちらも可。SQL 派なら Timescale
ログ TB 級・集計クエリ中心
→
ClickHouse
圧縮率と集計スループットが圧倒的
研究データを pandas / Polars で
→
Parquet + DuckDB
ファイルのまま持ち運べる、ゼロ運用
金融 tick / 数百万 row/s
→
QuestDB / ClickHouse
SIMD 最適化、ILP で高速 ingest
サーバ監視メトリクス
→
Prometheus
scrape + PromQL + alerting 一式
eeg_roomba · データの流れで読み解くシステム全体像
p.21 / Compare

## Slide 22
④ 蓄積 | 本プロジェクトでの選定
250 Hz × 16ch ≒ 2.7 GB/日 の文脈で TimescaleDB を採用
Decision
250 Hz × 16 ch ≒ 2.7 GB / 日 (生波形)
採用: TimescaleDB
Postgres の SQL がそのまま使える pandas / asyncpg / Grafana / DBeaver 全部標準
hypertable + 圧縮 + retention が宣言的 compress_segmentby='ch' で 16ch を 5–10× 圧縮
異種テーブルを 1 DB に集約 raw + Welch 特徴量 + events を JOIN で分析
覆す条件
数日連続で 2.7 GB/日 が辛い → raw=Parquet + features=TimescaleDB の二段構成
分析が単純な集計のみになる → ClickHouse に移行 (集計スループット重視)
学外公開・複数被験者の長期保管 → Postgres SCRAM + retention 強化 + 監査ログ
Source: DESIGN.md §3 (TimescaleDB を採用した理由)
eeg_roomba · データの流れで読み解くシステム全体像
p.22 / Decision

## Slide 23
④ 蓄積 | 運用で効いてくる 3 つの設計判断
落とせる / 落とせない・再起動耐性・セッションの切り出し
Stage 4
Q1. 落としていいデータ vs 落としてはダメなデータ を どう分ける?
現状の方針
→ 経路ごとに QoS / transport を変える
推論経路 (LSL) は best-effort で古いサンプル落として OK / 制御経路 (MQTT) は retain で『最後の指令』を絶対残す。
Q2. プロセス再起動でデータが消えないか?
一般論・本プロジェクトは検証中
→ broker と DB の間に永続キューを挟む
broker は揮発、DB は重い → 間にローカルキュー (ファイル or 軽量 broker の永続化) を挟むことで再起動耐性を確保。
Q3. あとから『セッション』をどう切り出すか?
現状の方針
→ メタイベントを別 topic で送る
session_start / session_end を別チャネルにすることで、生信号を汚さずに後段で切り出せる。
eeg_roomba · データの流れで読み解くシステム全体像
p.23 / Stage 4: 蓄積

## Slide 24
⑤ 判断 | autopilot — 5 択に圧縮
中心は Gemini Robotics-ER 1.6 (LLM) — 特徴量 + 画像 → 離散 5 値
Stage 5
入力
Ring Buffer 直近 N 秒
+ JPEG カメラ画像
+ context
推論
Gemini Robotics-ER 1.6
image + prompt + tools
temperature=0.3
整形
fence 剥がし → {…} → fallback
5 択にスナップ
配信
MQTT roomba/cmd
HTTP /command/{cmd}
DB roomba_events 永続化
離散 5 値に圧縮 — 連続値ではなく『5 択』にすることで安全境界が明確
▲
FWD
▼
BACK
◀
LEFT
▶
RIGHT
■
STOP
失敗時の振る舞い
LLM 遅延 / タイムアウト
→ 『停止』を retain (安全側に倒す)
センサ切断
→ MQTT last-will が『停止』を自動配信
Autopilot ループ
3 秒周期 / 中央値 ~2s 判断
eeg_roomba · データの流れで読み解くシステム全体像
p.24 / Stage 5: 判断

## Slide 25
⑥ 配信 | ロボット周りはあえて薄く触れます
面白いがデータエンジニアの学びにはならない 4 点を結論だけ
Stage 6
Pi-B → Roomba
USB serial で Drive コマンド
Roomba Open Interface · opcode 137 · Drive(vel, radius) · 115200 bps TTL
Arduino
電圧境界を押し込む
Roomba 5V ⇔ Pi 3.3V · USB-CDC で簡単に分離 · ハード境界 = 障害境界
Tailscale
家の Wi-Fi 外でも繋ぐ
WireGuard ベース P2P mesh · 100.x.y.z アドレス · ssh / rsync / WebUI 閲覧用 (データ面は素の LAN)
Autopilot trajectory
連続を 5 択に丸める
閾値設計 · 連続コマンドの離散化 · ROI 状態機械 · 詳細は別資料で
※ 質問があれば Q&A でどうぞ — 個別に話せます。
eeg_roomba · データの流れで読み解くシステム全体像
p.25 / Stage 6: 配信

## Slide 26
学び · ハマりどころ
うまくいったこと と ハマったこと
Lessons
✓ うまくいったこと
LSL = センサ系 / MQTT = 制御系 『向き不向きで使い分け』で配線がスッキリ リアルタイム経路 と 蓄積経路 を分けた 片方を止めずに片方を改修できる MQTT retain / last-will の活用 死活管理コードをほぼ書かずに済んだ TimescaleDB COPY で書き込み一本化 INSERT 禁止 → 250 Hz 連続書き込みでも余裕
✕ ハマりどころ
Docker host network 必須 LSL は UDP マルチキャストで stream 検出 → bridge では通らない 時刻同期軸の選択 LSL クロック vs ホスト時計 → DB 保存時にどちらを採用? QoS 設計 全部 QoS 2 だと帯域が腐る → 経路別に設計し直し retain の罠 検証時の古い値が再起動後にロボットを動かす → 冷や汗
eeg_roomba · データの流れで読み解くシステム全体像
p.26 / Lessons

## Slide 27
Summary
まとめ
センサ → 転送 → 加工 → 蓄積 (枝分かれ) → 判断 → 配信
『ハードウェアの話』ではなく『データの流れの話』として整理 → 再利用できる設計が見える
リアルタイム経路 と 蓄積経路 を分け、両方に枝分かれさせる
LSL = ns time-sync / MQTT = retain & will / TimescaleDB = 異種テーブル + JOIN ─ 得意の重ね合わせで作る

## Slide 28
Q & A
聞かれたら話せる『裏トピック』
Tailscale の管理プレーン / データプレーン分離 · Arduino 経由電圧変換の 4 選択肢 · Roomba Drive コマンド仕様 autopilot の失敗モード · 1 サンプルのタイムライン (4 ms の旅)

## Slide 29
Appendix
Appendix
本編で雑に流した周辺技術を、雑学トーンで深掘り
A
MQTT 深掘り 電気代の少ない郵便屋さん
B
LSL 深掘り 研究室発・時刻同期マニアの規格
C
EEG 計測基礎 頭皮で μV を釣り上げる
D
用語集 + 周辺技術 ΔΣ / Tailscale / Mosquitto / Timescale …

## Slide 30
A. MQTT 深掘り — 『電気代の少ない郵便屋さん』
由来 / QoS 0,1,2 / retain & last-will の正体
Appendix A
由来トリビア: 1999 年 IBM が 砂漠の油田パイプライン監視 用に開発 — 衛星回線が細くて高いので『とにかく軽い』が設計目標。 ヘッダは最小 2 byte。HTTP のヘッダで数百 byte かかるのとは別世界。
QoS | 意味 | 概要 | 使いどころ
0 | at-most-once | fire & forget | 最新値が来れば古いのは捨てていい用 (テレメトリ)
1 | at-least-once | ACK あり、重複 OK | コマンド送信などのデフォルト
2 | exactly-once | 4-way ハンドシェイク | 本当に必要な時だけ (課金イベント等)
retain の正体 broker が『各 topic の最後の値』だけメモリ保持。後から繋いだ client が即取得 → 事実上の Key-Value Store。
last-will の正体 接続時に『自分が死んだらこれを publish して』と broker に預ける 遺言メッセージ。TCP 切断検知で自動配信。
eeg_roomba · データの流れで読み解くシステム全体像
p.30 / Appendix A

## Slide 31
B. LSL 深掘り
研究室発・時刻同期マニアの規格 · 出自 / outlet と inlet と XML / 時刻同期のキモ
Appendix B
出自
UCSD の Swartz Center 発 — EEG / EMG / 視線・モーションキャプチャを『同じタイムライン』で記録するために生まれた
記録形式 XDF は事実上の業界デファクト — 脳波・視線・動画を 1 つのファイルに突っ込める
仕組み: outlet と inlet と XML
outlet がストリームを publish、inlet が subscribe — MQTT に似てるが broker は無く P2P
stream の自己記述には XML を使う — ch 名・単位・dtype まで型情報として埋め込み
UDP マルチキャストで stream を発見 → 実データは TCP — Docker bridge では発見できない罠
時刻同期の仕組み (ここがキモ)
各マシンの local_clock() 同士の差を NTP 風に推定 → サンプルにオフセット補正を当てる
送信側のクロックジッタを吸収するため、受信側は『サンプリングレートを信じて再構成』もできる (dejitter)
eeg_roomba · データの流れで読み解くシステム全体像
p.31 / Appendix B

## Slide 32
C. EEG 計測の基礎 — 『頭皮で μV を釣り上げる』
そもそも何を測っているか / 周波数帯と気持ち / ノイズとの戦い
Appendix C
そもそも何を測っているか
大脳皮質の 錐体細胞の同期した電位変動 が頭蓋骨を貫通して頭皮に漏れたもの。 振幅は 数 〜 100 μV — 乾電池の 100 万分の 1。 リファレンス電極の置き方で見え方が変わる (差動測定)。
周波数帯と『気持ち』の対応 (ざっくり)
δ
1–4 Hz
深い睡眠
θ
4–8 Hz
うとうと・記憶
α
8–13 Hz
目を閉じてリラックス
使用中
β
13–30 Hz
集中・思考
γ
30 Hz–
認知統合 (議論あり)
計測のリアル: ノイズとの戦い
瞬き = 数百 μV → 信号より 1 桁デカい。EOG として別 ch で測るのが定石。
商用電源 50 / 60 Hz は必ず乗る → notch filter ですぱっと抜く。
24 bit ΔΣ ADC が定番 レンジが広い (μV〜mV) ノイズ込み信号を低ノイズで拾うため。
本プロジェクトでは α 波 (ch 6, 7) を使用 目を閉じて出る・開けて消える、で判定しやすい (Berger 効果)。
eeg_roomba · データの流れで読み解くシステム全体像
p.32 / Appendix C

## Slide 33
D. 用語集 + 周辺技術カタログ
本編で雑に流した用語 と 近い領域の選択肢
Appendix D
用語 | 意味
ΔΣ ADC | オーバーサンプリング + ノイズシェーピングで高分解能を稼ぐ AD 変換器 · μV を素直に拾える
Tailscale | WireGuard ベース VPN サービス · 鍵交換 (管理面) と P2P トンネル (データ面) が分離
Mosquitto | 軽量 MQTT broker の定番実装 · バイナリ 1 個で動く
TimescaleDB | PostgreSQL の拡張 · hypertable + 圧縮で時系列に強くする
Parquet | 列指向のバイナリファイル形式 · Spark / Polars / DuckDB との相性◎
Gemini Robotics-ER 1.6 | Google の身体性ロボット向け推論モデル · マルチモーダル入力で行動を出す
Roomba OI | iRobot 公開のシリアル制御プロトコル · Drive で速度・旋回半径を指定
近い領域の『もうひとつの選択肢』
ROS 2 / DDS — ロボット界の標準。pub/sub + service + 型付き IDL。今回はモデル探索が優先で見送り、配信の輸送だけ MQTT+LSL で構成。 OSC (Open Sound Control) — メディアアート界の LSL 的存在。ライブ演出と相性が良い。 NATS / Redis Streams — 『Kafka ほど重くないログ的 pub/sub』候補。永続キューを足したくなったらここ。
eeg_roomba · データの流れで読み解くシステム全体像
p.33 / Appendix D